Download im Format Word unter: www.butzbach.com, Rubrik Produkte / Downloads

Achtung: Die technische Spezifikation der Fiberglas-Fassade VARIOPLANplus hängt von vielen verschiedenen Einflussfaktoren ab. Vor Ausschreibung empfehlen wir eine technische Abklärung mit unseren Fassadenspezialisten, um die jeweils günstigste Produktoption zu ermitteln

Ausschreibungstext Fiberglasfassade VARIOPLANplus 40s / 60s

mit vertikaler Plattenverlegung

Herstellung, Lieferung und Montage einer Fassade aus transluzenten, leichtgewichtigen und wärmegedämmten Fiberglas-Stegdoppelplatten mit vertikaler Verlegung, eingefasst in eine Rahmenkonstruktion aus thermisch getrennten, dauerhaft witterungsbeständigen Aluminium-Profilen.

Produktqualität und Leistungseigenschaften:

Es darf ausschließlich ein Fassadensystem mit Allgemeiner Bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-10.1-429  des DIBt eingesetzt werden.

Das Fassadensystem ist geprüft und zertifiziert nach DIN EN 13830 und erfüllt folgende Mindestanforderungen:

Luftdurchlässigkeit: 			Klasse AE nach DIN EN 12152

Schlagregendichtigkeit: 		statisch RE 1800  nach DIN EN 12154

Widerstandsfähigkeit bei Windlast: 	zulässige Last 2,0 /  -1,2 kN/m² nach DIN EN 13116; 						erhöhte Last 3,0 /  -1,8 kN/m² nach DIN EN 13116

Stoßfestigkeit:	 			E5 / I5 nach DIN EN 14019

Nachfolgend beschriebene Fassadenkonstruktion stellt einen Vorschlag dar. Dem Bieter ist freigestellt, alternative Konstruktionsvorschläge zu erarbeiten, unter Beibehaltung der unten

beschriebenen architektonischen, bauphysikalischen und technischen Vorgaben.

Rahmenteile: auszuführen mit thermisch getrennten Aluminium-Systemprofilen.

Material: DIN 17615 /  ALMgSi 0,5 F22

Verbundwerkstoff: Polyamid 6.6 / Polyethylen

Oberflächenbehandlung:  E6/C-0 eloxiert. Option: Pulverbeschichtung nach RAL-Farbton ______ (ausgenommen Metallic-Farbtöne)

Die dargestellten Dimensionen basieren auf einer Systemkonstruktion. Bei anderen

angebotenen Konstruktionsvarianten sind die entsprechenden Dimensionen durch den Bieter

zu ermitteln und anzugeben.

Füllungen:

Fiberglas-Stegdoppelplatten mit einer Bautiefe von ca. 40 mm / 60 mm; Fabrikat: Butzbach oder entsprechend gleichwertige Produkte. Die Fiberglasplatten sind zu bemustern und die Gleichwertigkeit ist durch entsprechende Prüfprotokolle zu belegen. Alle Platten sind allseitig laminiert geschlossen und damit zuverlässig gegen Eindringen von Staub und Wasser geschützt.

Physikalische Eigenschaften:

•   Bewitterung nach ISO 4892-2, (2000 Std.) Farbabstand  Δ E (DIN 6174) 1,1 (SSt)

•   Wärmedurchgangskoeffizient Up ≤ … W/m²K

•   g-Wert ca. …%

•   Schalldämmwert … dB

•   Lichttransmissionsgrad τv  bis zu …% nach DIN EN 410

•   Hohe Erosionsbeständigkeit (keine Freilegung der Glasfasern)

•   Radarreflexionsfreiheit

•   UV-Transmissionsgrad τuv  0% nach DIN EN 410

•   Farbwiedergabe Ra  bis zu 93 nach DIN EN 410

•   Brandverhalten E (nicht brennend abtropfend) nach DIN EN 13501-1

- Brandverhalten optional: Klasse C-s3 d0 nach DIN EN 13501-1 (EBS 60 mm)

•   Farbe: Brillant, Smaragd-Grün oder Saphir-Blau

Sämtliche nachfolgend beschriebenen Arbeiten verstehen sich als fertige Leistungen

inklusive feuerverzinkte Befestigungsmittel wie Winkel und Platten, soweit diese nicht

unmittelbar der Bewitterung ausgesetzt werden; ansonsten ist nichtrostender Edelstahl zu

verwenden.

Die notwendige Fassadenstatik ist in den Einzelpreisen mit einzukalkulieren und rechtzeitig

dem Architekten vorzulegen.

Die auszuführenden Arbeiten haben in zeitlicher Abstimmung mit den anderen Gewerken zu

erfolgen.

Die Fassade ist in den Ansichten und Schnitten mit diversen Detailpunkten dargestellt, siehe

auch Planliste als Anlage.

Leistungsbeschreibung

| Pos. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Fiberglas-Fassade vertikal verlegt Herstellen, liefern, montieren und Platten verlegen der in Titel 1 beschriebenen Fiberglas-Fassade. Plattenverlegung vertikal. Gliederung entsprechend den beiliegenden Plänen; Rastermaß 1000 (Optional: 500) mm. Die bauseits vorhandenen Stahlkonstruktionen können zur Lasteinleitung herangezogen werden. Füllungen: wie in Titel 1 beschrieben Wärmedurchgangskoeffizient Up ≤ 1,7 W/m²K Farbe: .................. Rahmen: wie in Titel 1 beschrieben Uf DIN EN ISO 13947:2007-7 ….W/m²K Oberflächenbehandlung: E6/C-0 eloxiert Breite: .......mm Höhe: ........mm (siehe Planunterlagen) Angebotene Konstruktion........................................... |  |  |  |
|  |  | Menge: | EP(€): | GP(€): |

E	Eventualpositionen

| Pos. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Gebäudeanschlüsse Ausführung von Anschlussfugen mit gebräuchlichen Fugendichtstoffen nach DIN 18540 zwischen Fassade und Baukörper, mit einer zulässigen Gesamtverformung von 25%. Für die Vorbereitung von Haftflächen gelten die DIN 18540 Abschnitt 4.3 und die Verarbeitungsvorschriften des jeweiligen Dichtstoffherstellers. z.B.: Außen – Silanmodifiziertes Polymer (MS-Polymer), Innen – PU-Dichtstoff Anschlussfugenbreite bis 20mm |  |  |  |
|  |  | Menge: | EP(€): |  |
|  |  | 1 lfm |  |  |

| Pos. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Unterer Fensterbankanschluss Herstellen, Liefern und Montieren von Aluminium- Fensterbänken einschl. der seitlichen Alu Abschlüsse und den erforderlichen Dehnungsstreifen. Ausladung ......mm Oberflächenbehandlung: E6/C-0 eloxiert Einbau mit dichter Folienverklebung und Versiegelungsabdichtung |  |  |  |
|  |  | Menge: | EP(€): |  |
|  |  | 1 lfm |  |  |

Hersteller-Nachweis:

Butzbach GmbH Industrietore

www.butzbach.com