Ausschreibungstext Schnelllauftor NOVOSPRINT® Duo

Herstellung, Lieferung und Montage eines Schnelllauftors für einen kombinierten Verkehr mit zwei getrennten Fahr- oder Gehspuren, optional mit unterschiedlicher Breite je Torflügel. Horizontale Öffnung durch seitlich angeordnete Wickelmechanik aus flexiblem Gewebe, wie nachfolgend technisch spezifiziert. Durch zwei unabhängig voneinander aktivierbare Torflügel ohne feststehendes Zwischenprofil werden zwei Verkehrszonen voneinander getrennt, bei Bedarf ist jedoch die gesamte Torbreite gleichzeitig nutzbar. Vertikal öffnende Schnelllauftore mit oberhalb der Toröffnung angeordneter Wickelmechanik können nicht als gleichwertig angesehen werden. Bei Bedarf muss ein physischer Bodenabschluss optional möglich sein.

Produktqualität und Leistungseigenschaften des Tors sind Baumustergeprüft und zertifiziert nach DIN EN 13241-1. Weitere angewandte Technikinformationen: DGUV 208-022 (Türen und Tore); DGUV 208-044 (Automatische Tore im Fluchtweg).

Eine Garantie von bis zu 500.000 Öffnungen bzw. 2 Jahre für den ersten Satz Federn in der Wickelmechanik der Torflügel ist vom Anbieter zu leisten.

Torrahmen: Ständer, Mitnehmer und oberer Querbalken aus Stahl, pulverbeschichtet in RAL 9005 (Tiefschwarz). In den seitlichen Torständern integrierte Wickelmechanik. Als Eingreifschutz ist der Ständer seitlich geschlossen. Antriebsmechanik für beide Torflügel im oberen Querbalken aus massiven, verzinkten bzw. lackierten Stahlteilen. Führungen durch kugelgelagerte Laufrollen, Kraftübertragung über Zahnriemen. Option: Pulverbeschichtung für Ständer, Mitnehmer, Querbalken in Sonderfarbe RAL: __________

Plane Torflügel: Ein- oder doppelwandige Konstruktion aus flexiblem, beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe, mit Reißfestigkeit mindestens 2.800 N / 50mm. Standardfarbe Gelb; eingearbeitetes Sichtelement aus PVC. Optionen: Andere Planenfarben; Planenwerkstoff PVC-frei; Plane mit lebensmittelechter Beschichtung (vergleichbar FDA); Plane mit antistatischer Ausrüstung. Auf Anfrage: Plane schwer entflammbar (DIN 4102 - B1).

Option: Ein physischer Bodenabschluss im geschlossenen Zustand muss durch eine flexible Dichtlippe sichergestellt werden. Dabei müssen Bodenunebenheiten von bis zu 10 mm (siehe DIN 18202 Toleranzen im Hochbau) ausgeglichen werden.

Antrieb: Elektrisch über zwei im Torrahmen integrierte Getriebemotoren, frequenzgeregelt mit Haltebremse.

Öffnungsgeschwindigkeit: je Torflügel bis zu 1,75 m/s.

Option: Öffnungsgeschwindigkeit Sprint, einwandig, je Torflügel bis zu 2,5 m/s

Schließgeschwindigkeit: je Torflügel bis zu 0,75 m/s.

Automatischer Schließvorgang sekundengenau steuerbar.

Notbetätigung:  Manuelle, federkraftunterstützte Toröffnung mittels Handhebel, montiert in Schaltschrankhöhe. Option: Automatisches Öffnen bei Hauptschalter „AUS“ bzw. bei Stromausfall.

Versorgungsspannung:. 3/N/PE 400 V / 50 Hz Absicherung 16A

Torsteuerung: doppelte Frequenzumrichter-Steuerung in Stahlblechgehäuse Schutzart IP65 für die individuelle Ansteuerung, Gehäusefront mit AUF- STOPP-ZU-Taster zur unabhängigen Ansteuerung der jeweiligen Torhälfte, allpolig trennender Hauptschalter, ein Wahlschalter zur Deaktivierung der Automatik ein weiterer Wahlschalter zur Umschaltung von Einzel- auf Synchronbetrieb. Unabhängiges Öffnen durch Taster oder Signalgeber, der automatische Schließvorgang ist zeitabhängig steuerbar. Vorbereitet zum Anschluss von Zubehör. Die Funktion von Ausgangsrelais ist einstellbar z. B. für potenzialfreie Meldung Tor offen/ Tor geschlossen, zur Ansteuerung von Ampel- und Signalleuchten oder Beleuchtungen. Anzeige von Betriebszuständen und Störmeldungen über numerischen Code. Optional: Variable Öffnungsbreite (Stop-X) über Wahlschalter aktivierbar.

Zubehör für Steuerung und Sicherheit:

Optionen:

Schlüsselschalter

Grobhandtaster

Zugschalter

Funksender

Infrarot-Lichttaster

Radarbewegungsmelder

Absicherungssensor Laser

Absicherungssensor Infrarot

Induktionsschleifendetektor

Reflexionslichtschranke

Infrarot-Lichtschranke

Ampel

Blitzleuchte

Sonstige: Spezifikation auf Anfrage

Schließkantensicherung: Überwachung der Schließbewegung durch opto-elektronische Schaltleiste, in den Gummiprofilen der Torflügel integriert. Automatischer Rücklauf bei Betätigung, entsprechend den aktuellen Richtlinien für kraftbetätigte Tore.

Torabdichtung zwischen Bauwerk und Torrahmen durch Schaumstoffstreifen.

Befestigung: Selbsttragende Rahmenkonstruktion, Befestigung durch massive verzinkte Befestigungswinkel im Boden und am Bauwerk. Die Lasteintragung ins Bauwerk ist bauseitig zu prüfen.

Betriebsanleitung gem. EN 82079-1 mit Prüfungsbefund nach Vorgaben der Produktnorm Tore.

Lieferung frei Baustelle, incl. fachmännischer Montage. (Das Setzen und Anschließen von zusätzlichen Steuereinrichtungen nach Aufwand (  ______ EUR pro Std.) und Materialaufwand  _____ EUR. Der Netzanschluss ist eine bauseitige Leistung.

Stückzahl: _________________________

Lichte Durchfahrtsbreite links (mm): _________

Lichte Durchfahrtsbreite rechts (mm)

Lichte Durchfahrtshöhe (mm): __________

(Hinweis: Lichte Durchfahrtsbreite je Seite min. 0,9 m, max. ca. 2,5 m, Gesamtdurchfahrtsbreite max. 5m, Lichte Durchfahrtshöhe min. 1,7m, max. ca. 4,5 m

Je nach Anwendung und Ausstattung können die Maße sich ändern, bei Bedarf bitte anfragen)

Sonstiges: _________________________________________________________

Hersteller-Nachweis:

Butzbach GmbH Industrietore

www.butzbach.com