Ausschreibungstext Sektionaltor SECTIOLITE® ST40 / ST40T

Herstellung, Lieferung und Montage eines Sektionaltors wie nachfolgend technisch spezifiziert, mit elektromechanischem Antrieb ohne Federunterstützung, integrierter Aufschubsicherung sowie wärmegedämmter, lichtdurchlässiger Fiberglasfüllung. Tore mit lichtundurchlässigen Torblattfüllungen, mit Torsions- oder Zugfedern zum Gewichtsausgleich oder freihängenden Spiralkabeln können nicht als gleichwertig angesehen werden.

Produktqualität und Leistungseigenschaften der Tore sind geprüft und zertifiziert nach DIN EN 13241-1. Das Tor erfüllt folgende Mindestanforderungen:

Luftdurchlässigkeit (EN 12426): Klasse 4.

Widerstand gegen Windlast (EN12424): Klasse 2 bis 5 (abhängig von der Torbreite)

Widerstand gegen eindringendes Wasser (EN 12425): Klasse 3 (bis 300 Pa)

Option: SECTIOLITE ST40T mit integrierter Gehtür erfüllt folgende Mindestanforderungen:

Luftdurchlässigkeit (EN 12426): Klasse 3.

Widerstand gegen Windlast (EN12424): Klasse 2 bis 3 (abhängig von der Torbreite)

Widerstand gegen eindringendes Wasser (EN 12425): Klasse 3 (bis 100 Pa)

Führungsmechanik: Führungsschienen aus Aluminium pressblank (Option: RAL farbbeschichtet oder eloxiert nach DIN 17611). Aus Sicherheitsgründen dreiseitig geschlossen, mit einfach abnehmbaren Deckleisten. Kabelverlegung geschützt in einem Kabelkanal. Deckenlaufschienen aus Stahl, verzinkt, Standard: 90°-Umlenkung, Option: Dachfolgeläufer oder Vertikalläufer. Stahlkonsolen galvanisch verzinkt, Antriebseinheit rechts (Option: links).

Torblätter: lichtdurchlässige Fiberglas Steg-Doppelplatten, Farbton: Brillant, Option: Smaragd-Grün oder Saphir-Blau. Torblatt: Stärke ca. 40 mm, Höhe ca. 500 mm. Lichttransmission bis zu 78% (in Abhängigkeit von Einfärbung und Wärmedämmeigenschaften), Up -Wert: 2,5 W/m2K, Option ISO: bis zu 1,7 W/m2K. Option ISO Plus: bis zu 1,4 W/m2K. Torblattprofile aus Aluminium, eloxiert in E6-C0 (EV1), Option:  pulverbeschichtet nach RAL. Torblattverbindung mit wartungsfreier Gleitlager-Scharniertechnik.

Option Panoramafeld: Volltransparente Füllung, Doppelscheiben aus SAN (Stärke: 2,5mm), je nach Torbreite und Ausführung bis zu 2 senkrechte Kämpfer. Option: SAN-Dreifachscheiben. Option: Hard-Coating Beschichtung. Torblatt- Höhe: ca. 500 mm

Option Gehtüre SECTIOLITE ST40T: Mittig Toranlage, Breite 900mm, Höhe 2000 (Option 2100 mm), Niedrigschwelle ca. 20mm, Füllung ansichtsgleich zum Tor mit Fiberglas-Steg-Doppelplatten. Tür-Bandseite DIN links, nach außen öffnend. Obentürschließer. Option: Panoramasegmente mit Doppelscheibe aus SAN.

Antrieb: elektrisch über Getriebemotor mit integrierter Fangvorrichtung, elektronischer Endlagenabschaltung und thermischem Überhitzungsschutz, Schutzart IP54 (Option: IP 65).

Öffnungsgeschwindigkeit (ohne Frequenzumrichter): ca. 25 cm/s, Option: ca. 50 cm/s.

Option: Öffnungsgeschwindigkeit bis zu 100 cm/s (mit Frequenzumrichter)

Option mit Gehtür: Öffnungsgeschwindigkeit bis zu 60 cm/s (mit Frequenzumrichter)

Schließgeschwindigkeit: max. 25 cm/s.

Antriebsmechanik über Gurtband, mit Gurtbandüberwachung.

Notbetätigung: mechanisch über über Haspelkette.

Torsteuerung: Microprozessorsteuerung in Kunststoff Gehäuse der Schutzart IP 54. Gehäusefront mit AUF- STOPP-AB-Taster, Tor öffnet und schließt in Selbsthaltung. Anschluß mit CEE Stecker (Kabellänge ca. 1m) Vorbereitet zum Anschluss von optionalem Zubehör. Die Funktion von Ausgangsrelais ist einstellbar, z. B. für potenzialfreie Meldung Tor offen/ Tor geschlossen, zur Ansteuerung von Ampel- und Signalleuchten oder Hoflichtfunktion. Anzeige von Betriebszuständen und Störmeldungen über numerischen Code. Option:  Variable Öffnungshöhe (Stop-X) über Wahlschalter aktivierbar.

Option: Schutzart IP 65 mit Hauptschalter und Direkteinspeisung.

Option: Frequenzumrichter-Steuerung IP65 für schnelles Öffnen (Torgrößen- und Ausstattungsabhängig bis zu 100cm/s, nicht bei Ausführung ST40T mit Türe) mit Hauptschalter und Direkteinspeisung

Zubehör für Steuerung und Sicherheit:

Optionen:

Schlüsselschalter

Grobhandtaster

Zugschalter

Funksender

Infrarot-Lichttaster

Radarbewegungsmelder

Absicherungssensor Laser

Absicherungssensor Infrarot

Induktionsschleifendetektor

Reflexionslichtschranke

Infrarot-Lichtschranke

Lichtgitter

Ampel

Blitzleuchte

Sonstige: ________________

Sicherheit: Den Richtlinien der Berufsgenossenschaft entsprechend, Tragmittel der Antriebsmechanik mit mindestens 6-facher statischer Sicherheit. Die Mechanik ist in den Führungsschienen integriert. Eine wartungsfreie Fangvorrichtung ist im Antrieb integriert.

Option Schließkantensicherung: Bei Selbsthaltung Überwachung der Schließbewegung durch eine opto-elektronische Schaltleiste entsprechend den gültigen Richtlinien für kraftbetätigte Tore.

Option: automatisches Schließen mit sekundengenau einstellbarer Offenzeit, mit Wahlschalter, nur in Verbindung mit Überwachung des Schließbereichs. Bei der Option Gehtüre Sicherung durch voreilende Lichtschranke.

Torabdichtung: Zwischen den Torblatt- Elementen durch Gummi-Schlauchdichtungen zwischen Torblätter und Führungsschienen durch Bürstenprofile, zum Sturz und zur Leibung hin durch Gummi-Schlauchprofile, zum Boden hin durch ein Doppel-Lippenprofil. Standardgummiprofile aus EPDM.

Befestigung: Hinter der Leibung mit verzinkten Stahlwinkeln. Je nach Unterkonstruktion: Dübel- oder Anschraubmontage.

Betriebsanleitung gem. EN 82079-1 mit Prüfungsbefund nach Vorgaben der Produktnorm Tore.

Lieferung frei Baustelle, incl. fachmännischer Montage. (Das Setzen und Anschließen von zusätzlichen Steuereinrichtungen nach Aufwand (  ______ EUR pro Std.) und Materialaufwand  _____ EUR. Die CEE Netzsteckdose bzw. der Netzanschluss sind eine bauseitige Leistung.

Stückzahl: _________________________

Lichte Durchfahrtsbreite (mm): _________

Lichte Durchfahrtshöhe (mm): __________

(Hinweis: Torbreite max. ca. 6,0 m, Torhöhe max. ca. 5,0 m, max. zulässiges Torgewicht ca. 450 kg.

Einbauvoraussetzung für Gehtür: Torbreite 2,5 bis 5,5 m, Torhöhe min. 2,5 m, min. 5 Torblätter.

Sonstiges: _________________________________________________________

Hersteller-Nachweis:

Butzbach GmbH Industrietore

www.butzbach.com

Handkurbel entfällt

Neue Steuerung von Feig

Anschweißmontage entfällt

s.h. neue Steuerung