Ausschreibungstext Sektionaltor SECTIOLITE® ST40 / ST40T

Herstellung, Lieferung und Montage eines Sektionaltors wie nachfolgend technisch spezifiziert, mit elektromechanischem Antrieb ohne Federunterstützung, integrierter Aufschubsicherung sowie wärmegedämmter, lichtdurchlässiger Fiberglasfüllung. Tore mit lichtundurchlässigen Torblattfüllungen, mit Torsions- oder Zugfedern zum Gewichtsausgleich oder freihängenden Spiralkabeln können nicht als gleichwertig angesehen werden.

Produktqualität und Leistungseigenschaften der Tore sind geprüft und zertifiziert nach DIN EN 13241-1. Das Tor erfüllt folgende Mindestanforderungen:

Luftdurchlässigkeit (EN 12426): Klasse 4.

Widerstand gegen Windlast (EN12424): Klasse 2 bis 5 (abhängig von der Torbreite)

Widerstand gegen eindringendes Wasser (EN 12425): Klasse 3 (bis 300 Pa)

Option: SECTIOLITE ST40T mit integrierter Gehtür erfüllt folgende Mindestanforderungen:

Luftdurchlässigkeit (EN 12426): Klasse 3.

Widerstand gegen Windlast (EN12424): Klasse 2 bis 3 (abhängig von der Torbreite)

Widerstand gegen eindringendes Wasser (EN 12425): Klasse 3 (bis 100 Pa)

Führungsmechanik: Führungsschienen aus Aluminium pressblank (Option: RAL farbbeschichtet oder eloxiert nach DIN 17611). Aus Sicherheitsgründen dreiseitig geschlossen, mit einfach abnehmbaren Deckleisten. Kabelverlegung geschützt in einem Kabelkanal. Deckenlaufschienen aus Stahl, verzinkt, Standard: 90°-Umlenkung, Option: Dachfolgeläufer oder Vertikalläufer. Stahlkonsolen galvanisch verzinkt, Antriebseinheit rechts (Option: links).

Torblätter: lichtdurchlässige Fiberglas Steg-Doppelplatten, Farbton: Brillant, Option: Smaragd-Grün oder Saphir-Blau. Torblatt: Stärke ca. 40 mm, Höhe ca. 500 mm. Lichttransmission bis zu 78% (in Abhängigkeit von Einfärbung und Wärmedämmeigenschaften), Up -Wert: 2,5 W/m2K, Option ISO: bis zu 1,7 W/m2K. Option ISO Plus: bis zu 1,4 W/m2K. Torblattprofile aus Aluminium, eloxiert in E6-C0 (EV1), Option:  pulverbeschichtet nach RAL. Torblattverbindung mit wartungsfreier Gleitlager-Scharniertechnik.

Option Panoramafeld: Volltransparente Füllung, Doppelscheiben aus SAN (Stärke: 2,5mm), je nach Torbreite und Ausführung bis zu 2 senkrechte Kämpfer. Option: SAN-Dreifachscheiben. Option: Hard-Coating Beschichtung. Torblatt- Höhe: ca. 500 mm

Option Gehtüre SECTIOLITE ST40T: Breite 900mm, Höhe 2000 bzw. 2100 mm. Füllung ansichtsgleich zum Tor mit Fiberglas-Steg-Doppelplatten. Option: Panoramasegmente. Tür-Bandseite DIN links, nach außen öffnend. Obentürschließer. Höhe Schwellenprofil max. 20 mm.

Antrieb: elektrisch über Getriebemotor mit integrierter Fangvorrichtung, elektronischer Endlagenabschaltung und thermischem Überhitzungsschutz, Schutzart IP54 (Option: IP 65).

Öffnungsgeschwindigkeit (ohne Frequenzumrichter): ca. 25 cm/s, Option: ca. 50 cm/s.

Option: Öffnungsgeschwindigkeit bis zu 100 cm/s (mit Frequenzumrichter)

Option mit Gehtür: Öffnungsgeschwindigkeit bis zu 60 cm/s (mit Frequenzumrichter)

Schließgeschwindigkeit: max. 25 cm/s.

Antriebsmechanik über Gurtband, mit Gurtbandüberwachung.

Notbetätigung mechanisch über aufsteckbare Handkurbel, optional über Haspelkette.

Torsteuerung: in ein Gehäuse der Schutzart IP 54 eingebaut. Option: Schutzart IP 65. Option: Frequenzumrichter-Steuerung für schnelles Öffnen. Gehäusefront: AUF- STOPP-AB-Taster zur Torbedienung sowie allpolig trennender Hauptschalter. Schließen im Totmannbetrieb mit Taster, Öffnen in Selbsthaltung. Option Selbsthaltung: Öffnen und Schließen in Selbsthaltung. Vorbereitet zum Anschluss von optionalem Zubehör. Die Funktion von Ausgangsrelais ist einstellbar, z. B. für potenzialfreie Meldung Tor offen/ Tor geschlossen, zur Ansteuerung von Ampel- und Signalleuchten oder Hoflichtfunktion. Anzeige von Betriebszuständen und Störmeldungen über numerischen Code. Option:  Variable Öffnungshöhe (Stop-X) über Wahlschalter aktivierbar.

Zubehör für Steuerung und Sicherheit:

Optionen:

Schlüsselschalter

Grobhandtaster

Zugschalter

Funksender

Infrarot-Lichttaster

Radarbewegungsmelder

Absicherungssensor Laser

Absicherungssensor Infrarot

Induktionsschleifendetektor

Reflexionslichtschranke

Infrarot-Lichtschranke

Lichtgitter

Ampel

Blitzleuchte

Sonstige: ________________

Sicherheit: Den Richtlinien der Berufsgenossenschaft entsprechend, Tragmittel der Antriebsmechanik mit mindestens 6-facher statischer Sicherheit. Die Mechanik ist in den Führungsschienen integriert. Eine wartungsfreie Fangvorrichtung ist im Antrieb integriert.

Option Schließkantensicherung: Bei Selbsthaltung Überwachung der Schließbewegung durch eine opto-elektronische Schaltleiste entsprechend den gültigen Richtlinien für kraftbetätigte Tore.

Option: automatisches Schließen mit sekundengenau einstellbarer Offenzeit, mit Wahlschalter, nur in Verbindung mit Überwachung des Schließbereichs. Bei der Option Gehtüre Sicherung durch voreilende Lichtschranke.

Torabdichtung: Zwischen den Torblatt- Elementen durch Gummi-Schlauchdichtungen zwischen Torblätter und Führungsschienen durch Bürstenprofile, zum Sturz und zur Leibung hin durch Gummi-Schlauchprofile, zum Boden hin durch ein Doppel-Lippenprofil. Standardgummiprofile aus EPDM.

Befestigung: Hinter der Leibung mit verzinkten Stahlwinkeln. Je nach Unterkonstruktion: Dübel-, Anschraub- oder Anschweißmontage.

Betriebsanleitung gem. EN 82079-1 mit Prüfungsbefund nach Vorgaben der Produktnorm Tore.

Lieferung frei Baustelle, incl. fachmännischer Montage. (Das Setzen und Anschließen von zusätzlichen Steuereinrichtungen nach Aufwand (  ______ EUR pro Std.) und Materialaufwand  _____ EUR. Der Netzanschluss ist eine bauseitige Leistung.

Stückzahl: _________________________

Lichte Durchfahrtsbreite (mm): _________

Lichte Durchfahrtshöhe (mm): __________

(Hinweis: Torbreite max. ca. 6,0 m, Torhöhe max. ca. 5,0 m, max. zulässiges Torgewicht ca. 450 kg.

Einbauvoraussetzung für Gehtür: Torbreite 2,5 bis 5,5 m, Torhöhe min. 2,5 m, min. 5 Torblätter.

Sonstiges: _________________________________________________________

Hersteller-Nachweis:

Butzbach GmbH Industrietore

www.butzbach.com