Ausschreibungstext Sektionaltor SECTIOLITE® ST40S

Herstellung, Lieferung und Montage eines Sektionaltors wie nachfolgend technisch spezifiziert, mit elektromechanischem Antrieb ohne Federunterstützung, sowie wärmegedämmter, lichtdurchlässiger Fiberglasfüllung. Tore mit lichtundurchlässigen Torblattfüllungen, mit Torsions- oder Zugfedern zum Gewichtsausgleich, freihängenden Spiralkabeln oder gekanteten Scharnieren können nicht als gleichwertig angesehen werden.

Produktqualität und Leistungseigenschaften der Tore sind geprüft und zertifiziert nach DIN EN 13241-1. Das Tor erfüllt folgende Mindestanforderungen:

Luftdurchlässigkeit (EN 12426): Klasse 3.

Widerstand gegen Windlast (EN12424): Klasse 5 mit Betrieb Öffnen/Schließen bis zu Windstärke 12, abhängig von den Torgrößen

Widerstand gegen eindringendes Wasser (EN 12425): Klasse 3

Option Sicherheit (DIN EN 1627): Einbruchhemmung Klasse WK3

Option Sprint: Öffnungsgeschwindigkeit bis max. 1,5 m/s, Schließgeschwindigkeit bis max. 0,5 m/s

Hinweis: Maximalwerte abhängig von Tordimension und Ausstattung.

Führungsmechanik: Führungsschienen aus Aluminium pressblank (Option: RAL farbbeschichtet oder eloxiert nach DIN 17611). Aus Sicherheitsgründen dreiseitig geschlossen, mit einfach abnehmbaren Deckleisten. Kabelverlegung geschützt in einem Kabelkanal. Deckenlaufschienen aus Stahl, verzinkt, Standard: 90°-Umlenkung, Option: Dachfolgeläufer oder Vertikalläufer. Stahlkonsolen galvanisch verzinkt, Antriebseinheit rechts (Option: links).

Torblätter: lichtdurchlässige Fiberglas Steg-Doppelplatten, Farbton: Brillant, Option: Smaragd-Grün oder Saphir-Blau. Torblatt: Stärke ca. 40 mm, Höhe ca. 250 mm. Lichttransmission bis zu 78% (in Abhängigkeit von Einfärbung und Wärmedämmeigenschaften), Up -Wert: 2,5 W/m2K, Option ISO: bis zu 1,7 W/m2K. Option ISO Plus: bis zu 1,4 W/m2K. Torblattprofile aus Aluminium, eloxiert in E6-C0 (EV1), Option:  pulverbeschichtet nach RAL.

Option Panoramafeld: Volltransparente Füllung, Doppelscheiben aus SAN (Stärke: 2,5mm), je nach Torbreite und Ausführung bis zu 3 senkrechte Kämpfer. Option Panoramafeld bei Einbruchhemmung WK3: Volltransparente Füllung, doppelte Ausführung aus Polycarbonat (Stärke 3 mm). Torblatt-Höhe: ca. 250 mm

Antrieb: elektrisch über Getriebemotor mit integrierter Fangvorrichtung, elektronischer Endlagenabschaltung und thermischem Überhitzungsschutz, Schutzart IP54 (Option: IP 65).

Öffnungsgeschwindigkeit (ohne Frequenzumrichter): ca. 25 cm/s.

Option: Öffnungsgeschwindigkeit bis zu 150 cm/s (mit Frequenzumrichter)

Option bei Einbruchhemmung WK3: Öffnungsgeschwindigkeit bis zu 100 cm/s.

Schließgeschwindigkeit: ca. 25 cm/s, Option: ca. 50 cm/s.

Antriebsmechanik über Gurtband, mit Gurtbandüberwachung.

Notbetätigung:  mechanisch über Haspelkette.

Torsteuerung: Microprozessorsteuerung in Kunststoff Gehäuse der Schutzart IP 54. Gehäusefront mit AUF- STOPP-AB-Taster, Tor öffnet und schließt in Selbsthaltung. Anschluß mit CEE Stecker (Kabellänge ca. 1m) Vorbereitet zum Anschluss von optionalem Zubehör. Die Funktion von Ausgangsrelais ist einstellbar, z. B. für potenzialfreie Meldung Tor offen/ Tor geschlossen, zur Ansteuerung von Ampel- und Signalleuchten oder Hoflichtfunktion. Anzeige von Betriebszuständen und Störmeldungen über numerischen Code. Option:  Variable Öffnungshöhe (Stop-X) über Wahlschalter aktivierbar.

Option: Schutzart IP 65 mit Hauptschalter und Direkteinspeisung.

Option Sprint: Frequenzumrichter-Steuerung IP65 für schnelles Öffnen (bis zu 150cm/s) mit Hauptschalter und Direkteinspeisung

Zubehör für Steuerung und Sicherheit:

Optionen:

Schlüsselschalter

Grobhandtaster

Zugschalter

Funksender

Infrarot-Lichttaster

Radarbewegungsmelder

Absicherungssensor Laser

Absicherungssensor Infrarot

Induktionsschleifendetektor

Reflexionslichtschranke

Infrarot-Lichtschranke

Lichtgitter

Ampel

Blitzleuchte

Sonstige: ________________

Sicherheit: Den Richtlinien der Berufsgenossenschaft entsprechend, Tragmittel der Antriebsmechanik mit mindestens 6-facher statischer Sicherheit. Die Mechanik ist in den Führungsschienen integriert. Eine wartungsfreie Fangvorrichtung ist im Antrieb integriert.

Option Schließkantensicherung: Bei Selbsthaltung Überwachung der Schließbewegung durch eine opto-elektronische Schaltleiste entsprechend den gültigen Richtlinien für kraftbetätigte Tore.

Option: automatisches Schließen mit sekundengenau einstellbarer Offenzeit, mit Wahlschalter, nur in Verbindung mit Überwachung des Schließbereichs.

Torabdichtung: zwischen den Torblatt- Elementen durch Gummi-Schlauchdichtungen zwischen Torblätter und Führungsschienen durch Bürstenprofile, zum Sturz und zur Leibung hin durch Gummi-Schlauchprofile, zum Boden hin durch ein Doppel-Lippenprofil. Standardgummiprofile aus EPDM.

Befestigung: hinter der Leibung mit verzinkten Stahlwinkeln. Je nach Unterkonstruktion: Dübel- oder Anschraubmontage.

Betriebsanleitung gem. EN 82079-1 mit Prüfungsbefund nach Vorgaben der Produktnorm Tore.

Lieferung frei Baustelle, incl. fachmännischer Montage. (Das Setzen und Anschließen von zusätzlichen Steuereinrichtungen nach Aufwand (  ______ EUR pro Std.) und Materialaufwand  _____ EUR. Die CEE Netzsteckdose bzw. der Netzanschluss sind eine bauseitige Leistung.

Stückzahl: _________________________

Lichte Durchfahrtsbreite (mm): _________

Lichte Durchfahrtshöhe (mm): __________

(Hinweis: Torbreite max. ca. 6,0 m, Torbreite bei Option SPRINT max. 4,5 m

Torhöhe max. 5,0 m, max. zulässiges Flügelgewicht ca. 450 kg)

Sonstiges: _________________________________________________________

Hersteller-Nachweis:

Butzbach GmbH Industrietore

www.butzbach.com

s.h. neue Steuerung