Achtung: Die technische Spezifikation der Hubtore SPACELITE HT150XL hängt von vielen verschiedenen Einflussfaktoren ab. Vor Ausschreibung empfehlen wir eine technische Abklärung mit unserem Fachberater, um die jeweils günstigste Produktoption zu ermitteln

Ausschreibungstext Fiberglas-Hubtor SPACELITE® HT150XL

Herstellung, Lieferung und Montage eines Hubtors wie nachfolgend technisch spezifiziert, mit hydraulischem Antrieb,  ohne Federunterstützung, sowie wärmegedämmter, lichtdurchlässiger Fiberglasfüllung und senkrechter Staffelung der  geöffneten Torelemente innen hinter dem Sturz. Tore mit lichtundurchlässigen Torblattfüllungen, mit Torsions- oder Zugfedern zum Gewichtsausgleich, freihängenden Spiralkabeln oder Scharnieren können nicht als gleichwertig angesehen werden.

Produktqualität und Leistungseigenschaften der Tore sind geprüft und zertifiziert nach DIN EN 13241-1. Das Tor erfüllt folgende Mindestanforderungen:

Luftdurchlässigkeit (EN 12426): Klasse 2.

Widerstand gegen Windlast (EN12424): Klasse2 bis Klasse 5 (breitenabhängig)

Widerstand gegen eindringendes Wasser (EN 12425): Klasse 2

Führungsmechanik: Führungsschienen aus Aluminium pressblank (Option: RAL farbbeschichtet oder eloxiert nach DIN 17611). Aus Sicherheitsgründen dreiseitig geschlossen, einfach abnehmbaren Deckleisten. Kabelverlegung geschützt in einer Energiekette und in einem Kabelkanal.

Stahlkonsolen: grundiert, Antriebseinheit und Hydraulikaggregat mit Wartungspodest rechts (Option: links). Befestigung am Sturz, ohne Abhängung von der Decke.

Torblätter: lichtdurchlässige Fiberglas Steg-Doppelplatten, Farbton: Brillant, Option: Smaragd-Grün oder Saphir-Blau. Lichttransmission bis zu 55% (in Abhängigkeit von Farbton und Wärmedämmeigenschaften), Verbindungsprofile und unteres Halteprofil Aluminium pressblank, Eingreifschutzprofile Aluminium eloxiert E6C0, Option: (Eingreifschutz) farbbeschichtet nach RAL Torblatt-Abmessungen: Stärke ca. 150 mm, Höhe ca. 1.000 mm. Up -Wert der Steg-Doppelplatten: 1,3 W/m2K. Option: Verbesserung des Up –Wertes für bis ca. 0,83 W/m2K.

Option: Einbau von ovalen Sichtfenstern.

Hydraulik-Antrieb: Hydraulikmotor mit Bremse, Hydraulikaggregat mit Tank, Regel- und Schaltventile, elektrischer Hydraulikpumpe und Überlastventil zur Druckbegrenzung, Leistung je nach Torgröße 5,5 kW bis 7,5 kW, mit thermischem Überhitzungsschutz, Schutzart IP 54,

Notbetätigung: batteriebetriebenen über 2. Hydraulikpumpe.

Versorgungsspannung: 3/N/PE 400V 50 Hz.

Torsteuerung: SPS Steuerung in Stahlblechgehäuse IP 65 eingebaut. Gehäusefront mit AUF- STOPP-AB-Taster zur Torbedienung sowie allpolig trennender Hauptschalter. Überbrückungsschalter für Schließkantensicherung (Torbedienung ausschließlich in Totmann), Meldelampen für Betriebsbereitschaft und Wartung.

Öffnen und Schließen in Selbsthaltung. Vorbereitet zum Anschluss von optionalem Zubehör. Die Funktion von Ausgangsrelais wird einprogrammiert, z. B. für potenzialfreie Meldung Tor offen/ Tor geschlossen, zur Ansteuerung von Ampel- und Signalleuchten oder Hoflichtfunktion. Anzeige von Betriebszuständen und Störmeldungen als Klartext.

Option: Variable Öffnungshöhe (Stop-X) über Wahlschalter aktivierbar.

Zubehör für Steuerung und Sicherheit:

Optionen:

Schlüsselschalter

Grobhandtaster

Zugschalter

Funksender

Infrarot-Lichttaster

Radarbewegungsmelder

Absicherungssensor Laser

Absicherungssensor Infrarot

Induktionsschleifendetektor

Reflexionslichtschranke

Infrarot-Lichtschranke

Lichtgitter

Ampel

Blitzleuchte

Sonstige: Spezifikation auf Anfrage

Sicherheit: baumustergeprüfte Absturzsicherung, den Richtlinien der Berufsgenossenschaft entsprechend. Die Mechanik ist in den Führungsschienen integriert.

Schließkantensicherung: Überwachung der Schließbewegung durch eine opto-elektronische Schaltleiste entsprechend den gültigen Richtlinien für kraftbetätigte Tore.

Option: automatisches Schließen mit sekundengenau einstellbarer Offenzeit, mit Wahlschalter, nur in Verbindung mit Überwachung des Schließbereichs

Torabdichtung: zwischen den Torblatt- Elementen durch Gummi-Schlauchdichtungen, zwischen Torblätter und Führungsschienen durch Bürstenprofile, zum Sturz und zur Leibung hin durch Gummi-Lippen- bzw. Hohlprofile, zum Boden hin durch ein Gummi-Hohlprofil. Standardgummiprofile aus EPDM.

Befestigung: hinter der Leibung mit verzinkten Stahlwinkeln, vorzugsweise auf Stahlunterkonstruktion mit Anschraubmontage, auf Stahlbeton (min.C30/37) mit Durchsteckanker , Alternative Befestigungen auf Anfrage.

Betriebsanleitung gem. EN 82079-1 mit Prüfungsbefund nach Vorgaben der Produktnorm Tore.

Lieferung frei Baustelle, incl. fachmännischer Montage. (Das Setzen und Anschließen von zusätzlichen Steuereinrichtungen nach Aufwand (  ______ EUR pro Std.) und Materialaufwand  _____ EUR. Der Netzanschluss ist eine bauseitige Leistung.

Stückzahl: _________________________

Lichte Durchfahrtsbreite (mm): _________

Lichte Durchfahrtshöhe (mm): __________

(Hinweis: Torbreite SPACELITE HT150XL max. 15,0 m, Torhöhe max. 16,0 m)

Sonstiges: _________________________________________________________

Hersteller-Nachweis:

Butzbach GmbH Industrietore

www.butzbach.com