Ausschreibungstext Fiberglas-Hubtor SPACELITE® HT40

Herstellung, Lieferung und Montage eines Hubtors wie nachfolgend technisch spezifiziert, mit elektromechanischem Antrieb ohne Federunterstützung, sowie wärmegedämmter, lichtdurchlässiger Fiberglasfüllung und senkrechter Staffelung der geöffneten Torelemente innen hinter dem Sturz. Tore mit lichtundurchlässigen Torblattfüllungen, mit Torsions- oder Zugfedern zum Gewichtsausgleich, freihängenden Spiralkabeln oder gekanteten Scharnieren können nicht als gleichwertig angesehen werden. Das Tor muss für eine jährliche Leistung von 50.000 Öffnungszyklen ausgelegt sein.

Produktqualität und Leistungseigenschaften der Tore sind geprüft und zertifiziert nach DIN EN 13241-1. Das Tor erfüllt folgende Mindestanforderungen:

Luftdurchlässigkeit (EN 12426): Klasse 3.

Widerstand gegen Windlast (EN12424): Klasse2 bis Klasse 4 (breitenabhängig)

Widerstand gegen eindringendes Wasser (EN 12425): Klasse 2

Führungsmechanik: Führungsschienen aus Aluminium pressblank (Option: RAL farbbeschichtet oder eloxiert nach DIN 17611). Aus Sicherheitsgründen dreiseitig geschlossen, mit einfach abnehmbaren Deckleisten. Kabelverlegung geschützt in einem Kabelkanal.

Option: Führungsprofile mit integrierter Heizung (Regelung über Thermostat).

Stahlkonsolen: galvanisch verzinkt, Antriebseinheit rechts (Option links). Befestigung am Sturz, ohne Abhängung von der Decke.

Torblätter: lichtdurchlässige Fiberglas Steg-Doppelplatten, Farbton: Brillant, Option: Smaragd-Grün oder Saphir-Blau. Torblatt: Stärke ca. 40 mm, Höhe ca. 500 mm. Lichttransmission bis zu 78% (in Abhängigkeit von Einfärbung und Wärmedämmeigenschaften), Up -Wert: 2,5 W/m2K, Option ISO: bis zu 1,7 W/m2K. Option ISO Plus: bis zu 1,4 W/m2K. Torblattprofile aus Aluminium, eloxiert in E6-C0 (EV1), Option:  pulverbeschichtet nach RAL. Option ISO: Innen Glasleisten- und Eingreifschutzprofile aus PVC ähnl. RAL 7047 telegrau 4.

Option: Torblätter mit Echtglasfüllung. ESG-Wärmeschutzverglasung Einbaustärke 24 mm, Ug= 1,1 W/m2K, abhängig von der Torbreite mit ein oder zwei senkrechten Sprossen (Kämpfer).

Option Vision: bis 3,96 m Torbreite ohne Kämpfer. Torblatt Höhe: ca. 500 mm. Torblattprofile aus Aluminium, außen eloxiert in E6-C0 (EV1), Option: pulverbeschichtet nach RAL. Innen Glasleisten- und Eingreifschutzprofile aus PVC ähnl. 7047 telegrau 4, Lackierung auf Anfrage.

Option: Panoramafeld mit Acrylscheiben. Doppelwandig Ausführung (3mm+5mm), Torblatthöhe ca. 500 mm, je nach Torbreite bis zu 3 senkrechte Kämpfer. Einfassprofile aus Aluminium pressblank. Option: farbbeschichtet oder eloxiert nach DIN 17611. Option: Andere Füllungen ( z.B. Lochblech, Polycarbonat).

Antrieb: elektrisch über Getriebemotor mit elektronischer Endlagenabschaltung und mechanischem Überlastschutz, Schutzart IP54 (Option: IP 65). Öffnungsgeschwindigkeit: je nach Größe und Ausstattung: bis zu 20 cm/s.

Option: bis zu 40 cm/s (mit Frequenzumrichter).

Schließgeschwindigkeit: bis zu 20 cm/s.

Notbetätigung: mechanisch über Haspelkette.

Versorgungsspannung: 3/N/PE 400V 50 Hz, Absicherung mit Leitungsschutzschalter C10A. 
Option Sprint : 1/N/PE 230V, Absicherung 1x C16A

Torsteuerung: Microprozessorsteuerung in Kunststoff Gehäuse der Schutzart IP 54. Gehäusefront mit AUF- STOPP-AB-Taster, Tor öffnet und schließt in Selbsthaltung. Anschluß mit CEE Stecker (Kabellänge ca. 1m) Vorbereitet zum Anschluss von optionalem Zubehör. Die Funktion von Ausgangsrelais ist einstellbar, z. B. für potenzialfreie Meldung Tor offen/ Tor geschlossen, zur Ansteuerung von Ampel- und Signalleuchten oder Hoflichtfunktion. Anzeige von Betriebszuständen und Störmeldungen über numerischen Code. Option:  Variable Öffnungshöhe (Stop-X) über Wahlschalter aktivierbar.

Option: Schutzart IP 65 mit Hauptschalter und Direkteinspeisung.

Option: Frequenzumrichter-Steuerung IP65 für schnelles Öffnen (bis zu 40cm/s) mit Hauptschalter und Direkteinspeisung

Zubehör für Steuerung und Sicherheit:

Optionen:

Schlüsselschalter

Grobhandtaster

Zugschalter

Funksender

Infrarot-Lichttaster

Radarbewegungsmelder

Absicherungssensor Laser

Absicherungssensor Infrarot

Induktionsschleifendetektor

Reflexionslichtschranke

Infrarot-Lichtschranke

Lichtgitter

Ampel

Blitzleuchte

Sonstige: ________________

Sicherheit: baumustergeprüfte Absturzsicherung, den Richtlinien der Berufsgenossenschaft entsprechend. Die Mechanik ist in den Führungsschienen integriert.

Schließkantensicherung: Überwachung der Schließbewegung durch eine opto-elektronische Schaltleiste entsprechend den gültigen Richtlinien für kraftbetätigte Tore.

Option: automatisches Schließen mit sekundengenau einstellbarer Offenzeit, mit Wahlschalter, nur in Verbindung mit Überwachung des Schließbereichs.

Torabdichtung: zwischen den Torblatt- Elementen durch Gummi-Schlauchdichtungen zwischen Torblätter und Führungsschienen durch Bürstenprofile, zum Sturz und zur Leibung hin durch Gummi-Schlauchprofile, zum Boden hin durch ein Doppel-Lippenprofil. Standardgummiprofile aus EPDM.

Befestigung: hinter der Leibung mit verzinkten Stahlwinkeln, in der Leibung mit verzinkten Stahlplatten. Je nach Untergrund: Dübel oder Anschraubmontage.

Betriebsanleitung gem. EN 82079-1 mit Prüfungsbefund nach Vorgaben der Produktnorm Tore.

Lieferung frei Baustelle, incl. fachmännischer Montage. (Das Setzen und Anschließen von zusätzlichen Steuereinrichtungen nach Aufwand (  ______ EUR pro Std.) und Materialaufwand  _____ EUR. Die CEE Netzsteckdose bzw. der Netzanschluss sind eine bauseitige Leistung.

Stückzahl: _________________________

Lichte Durchfahrtsbreite (mm): _________

Lichte Durchfahrtshöhe (mm): __________

(Hinweis: Torbreite max.  5,5 m)

Sonstiges: _________________________________________________________

Hersteller-Nachweis:

Butzbach GmbH Industrietore

www.butzbach.com

s.h. neue Steuerung