Achtung: Die technische Spezifikation der Hubtore SPACELITE HT60 hängt von vielen verschiedenen Einflussfaktoren ab. Vor Ausschreibung empfehlen wir eine technische Abklärung mit unserem Fachberater, um die jeweils günstigste Produktoption zu ermitteln

Ausschreibungstext Fiberglas-Hubtor SPACELITE® HT60

Herstellung, Lieferung und Montage eines Hubtors wie nachfolgend technisch spezifiziert, mit elektromechanischem Antrieb ohne Federunterstützung, sowie wärmegedämmter, lichtdurchlässiger Fiberglasfüllung und senkrechter Staffelung der geöffneten Torelemente innen hinter dem Sturz. Tore mit lichtundurchlässigen Torblattfüllungen, mit Torsions- oder Zugfedern zum Gewichtsausgleich, freihängenden Spiralkabeln oder gekanteten Scharnieren können nicht als gleichwertig angesehen werden. Das Tor muss für eine jährliche Leistung von 30.000 Öffnungszyklen ausgelegt sein.

Produktqualität und Leistungseigenschaften der Tore sind geprüft und zertifiziert nach DIN EN 13241-1. Das Tor erfüllt folgende Mindestanforderungen:

Luftdurchlässigkeit (EN 12426): Klasse 2.

Widerstand gegen Windlast (EN12424): Klasse2 bis Klasse 4 (breitenabhängig)

Widerstand gegen eindringendes Wasser (EN 12425): Klasse 2

Führungsmechanik: Führungsschienen aus Aluminium pressblank (Option: RAL farbbeschichtet oder eloxiert nach DIN 17611). Aus Sicherheitsgründen dreiseitig geschlossen, mit einfach abnehmbaren Deckleisten. Kabelverlegung geschützt in einem Kabelkanal. Integrierte Stromschleifleitung oder Energiekette.

Stahlkonsolen: galvanisch verzinkt, Antriebseinheit rechts (Option: links), Absturzbügel. Befestigung am Sturz, ohne Abhängung von der Decke.

Torblätter: lichtdurchlässige Fiberglas Steg-Doppelplatten, Farbton: Brillant, Option: Smaragd-Grün oder Saphir-Blau. Lichttransmission bis zu 78% (in Abhängigkeit von Tortyp, Farbton und Wärmedämmeigenschaften). Up -Wert Steg-Doppelplatten (Standardausführung):  2,5 W/m2K. Option: Verbesserung des Up –Wertes für bis ca. 1,4/1,1 W/m2K.

Torblatt Stärke 60 mm. Torblatt Höhe ca. 500 mm. Torblattprofile Aluminium eloxiert in E6-C0 (EV1). Option:  pulverbeschichtet nach RAL oder andere Eloxal-Töne.

Option: Einbau von ovalen Sichtfenstern.

Option: Panoramafeld mit Acryl-Doppelscheiben (Stärken: 3mm+5mm), Torblatthöhe ca. 500 mm, je nach Torbreite ein oder mehrere senkrechte Kämpfer.

Antrieb: elektrisch über Getriebemotor mit thermischem Überhitzungsschutz und Bremse, Schutzart IP 65.  Mechanischer Überlastschutz zur Vermeidung von Schäden durch blockierte Torblätter. Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit: bis ca. 15 cm/s

Notbetätigung: mechanisch über Haspelkette.

Versorgungsspannung: 3/N/PE 400V 50 Hz, Absicherung mit Leitungsschutzschalter C10A.

Torsteuerung: Microprozessorsteuerung in Kunststoff Gehäuse der Schutzart IP 54. Gehäusefront mit AUF- STOPP-AB-Taster, Tor öffnet und schließt in Selbsthaltung. Anschluß mit CEE Stecker (Kabellänge ca. 1m) Vorbereitet zum Anschluss von optionalem Zubehör. Die Funktion von Ausgangsrelais ist einstellbar, z. B. für potenzialfreie Meldung Tor offen/ Tor geschlossen, zur Ansteuerung von Ampel- und Signalleuchten oder Hoflichtfunktion. Anzeige von Betriebszuständen und Störmeldungen über numerischen Code. Option:  Variable Öffnungshöhe (Stop-X) über Wahlschalter aktivierbar.

Option: Schutzart IP 65 mit Hauptschalter und Direkteinspeisung.

Zubehör für Steuerung und Sicherheit:

Optionen:

Schlüsselschalter

Grobhandtaster

Zugschalter

Funksender

Infrarot-Lichttaster

Radarbewegungsmelder

Absicherungssensor Laser

Absicherungssensor Infrarot

Induktionsschleifendetektor

Reflexionslichtschranke

Infrarot-Lichtschranke

Lichtgitter

Ampel

Blitzleuchte

Sonstige: Spezifikation auf Anfrage

Sicherheit: baumustergeprüfte Absturzsicherung, den Richtlinien der Berufsgenossenschaft entsprechend. Die Mechanik ist in den Führungsschienen integriert.

Option Schließkantensicherung: Bei Selbsthaltung Überwachung der Schließbewegung durch eine opto-elektronische Schaltleiste entsprechend den gültigen Richtlinien für kraftbetätigte Tore.

Option: automatisches Schließen mit sekundengenau einstellbarer Offenzeit, mit Wahlschalter, nur in Verbindung mit Überwachung des Schließbereichs

Torabdichtung: zwischen den Torblatt- Elementen durch Gummi-Schlauchdichtungen, zwischen Torblätter und Führungsschienen durch Bürstenprofile, zum Sturz und zur Leibung hin durch Gummi-Lippen- bzw. Hohlprofile, zum Boden hin durch ein Gummi-Hohlprofil. Standardgummiprofile aus EPDM.

Befestigung: hinter der Leibung mit verzinkten Stahlwinkeln, in der Leibung mit verzinkten Stahlplatten. Je nach Unterkonstruktion: Dübel oder Anschraubmontage.

Betriebsanleitung gem. EN 82079-1 mit Prüfungsbefund nach Vorgaben der Produktnorm Tore.

Lieferung frei Baustelle, incl. fachmännischer Montage. (Das Setzen und Anschließen von zusätzlichen Steuereinrichtungen nach Aufwand (  ______ EUR pro Std.) und Materialaufwand  _____ EUR. Die CEE Netzsteckdose bzw. der Netzanschluss sind eine bauseitige Leistung.

Stückzahl: _________________________

Lichte Durchfahrtsbreite (mm): _________

Lichte Durchfahrtshöhe (mm): __________

(Hinweis: SPACELITE HT60 Torbreite max. 7,5 m, Torhöhe max. 8,5 m)

Sonstiges: _________________________________________________________

Hersteller-Nachweis:

Butzbach GmbH Industrietore

www.butzbach.com

HT60n Option Sichtfenster entfällt.

Schutzart IP65 bei GFA Antrieb standard

Schließkantensicherung ist bereits im Standard enthalten

Anschweißmontage entfällt

s.h. neue Steuerung