Ausschreibungstext Echtglas-Hubtor SPACELITE® HTvision

Herstellung, Lieferung und Montage eines Hubtors mit Echtglasfüllung und senkrechter Staffelung der geöffneten Torelemente in einer Konsole auf der Innenseite des Sturzes. Tore mit Kunststoff-Verglasungen sind nicht zugelassen. Das Tor muss in Ausführung mit ESG-Wärmeschutzverglasungen den Anforderungen der TRLV und DIN 18008-2 (keine Überkopfverglasung) entsprechen. Elektromechanischer Antrieb ohne Federunterstützung, wie nachfolgend technisch spezifiziert. Tore mit Torsions- oder Zugfedern zum Gewichtsausgleich, freihängenden Spiralkabeln oder gekanteten Scharnieren können nicht als gleichwertig angesehen werden.

Produktqualität und Leistungseigenschaften der Tore sind geprüft und zertifiziert nach DIN EN 13241-1. Das Tor erfüllt folgende Mindestanforderungen:

Luftdurchlässigkeit (EN 12426): Klasse 3.

Widerstand gegen Windlast (EN12424): Klasse2 bis Klasse 4 (breitenabhängig)

Widerstand gegen eindringendes Wasser (EN 12425): Klasse 2

Führungsmechanik: Führungsschienen aus Aluminium, pressblank (Option: RAL farbbeschichtet oder eloxiert nach DIN 17611). Aus Sicherheitsgründen dreiseitig geschlossen, mit einfach abnehmbaren Deckleisten. Kabelverlegung geschützt in einem Kabelkanal.

Option: Führungsprofile mit integrierter Heizung (Regelung über Thermostat).

Stahlkonsolen: galvanisch verzinkt, Antriebseinheit rechts (Option: links). Befestigung am Sturz, ohne Abhängung von der Decke. Optionen: verbesserter Korrosionsschutz , mechanischer Bauteilschutz.

Torblätter mit Echtglasfüllung: ESG-Wärmeschutzverglasung Einbaustärke 24 mm, Ug= 1,1 W/m2K. Bis zu einer Torbreite von 3,98 m ohne senkrechte Sprossen (Kämpfer), bis zu einer Torbreite von 5,5 m mit ein oder zwei senkrechten Sprossen (Kämpfer). Torblatt-Höhe: ca. 500 mm. Torblattprofile aus außen Aluminium, eloxiert in E6-C0 (EV1), Option: pulverbeschichtet nach RAL. Innen Glasleisten- u. Eingreifschutzprofile aus PVC, ähnl. RAL 7047 telegrau, Lackierung auf Anfrage.

Antrieb: elektrisch über Getriebemotor mit elektronischer Endlagenabschaltung und mechanischem Überlastschutz, Schutzart IP54 (Option: IP 65). Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit bis zu 15cm/s.

Notbetätigung: mechanisch über Haspelkette.

Versorgungsspannung: 3/N/PE 400V 50 Hz, Absicherung mit Leitungsschutzschalter C10A. 
Option Sprint : 1/N/PE 230V, Absicherung 1x C16A.

Torsteuerung: Microprozessorsteuerung in Kunststoff Gehäuse der Schutzart IP 54. Gehäusefront mit AUF- STOPP-AB-Taster, Tor öffnet und schließt in Selbsthaltung. Anschluß mit CEE Stecker (Kabellänge ca. 1m) Vorbereitet zum Anschluss von optionalem Zubehör. Die Funktion von Ausgangsrelais ist einstellbar, z. B. für potenzialfreie Meldung Tor offen/ Tor geschlossen, zur Ansteuerung von Ampel- und Signalleuchten oder Hoflichtfunktion. Anzeige von Betriebszuständen und Störmeldungen über numerischen Code. Option:  Variable Öffnungshöhe (Stop-X) über Wahlschalter aktivierbar.

Option: Schutzart IP 65 mit Hauptschalter und Direkteinspeisung.

Option: Frequenzumrichter-Steuerung IP65 für schnelles Öffnen (bis 25cm/s) mit Hauptschalter und Direkteinspeisung

Zubehör für Steuerung und Sicherheit:

Optionen:

Schlüsselschalter

Grobhandtaster

Zugschalter

Funksender

Infrarot-Lichttaster

Radarbewegungsmelder

Absicherungssensor Laser

Absicherungssensor Infrarot

Induktionsschleifendetektor

Reflexionslichtschranke

Infrarot-Lichtschranke

Lichtgitter

Ampel

Blitzleuchte

Sonstige: Spezifikation auf Anfrage

Sicherheit: baumustergeprüfte Absturzsicherung, den Richtlinien der Berufsgenossenschaft entsprechend. Die Mechanik ist in den Führungsschienen integriert.

Schließkantensicherung: Überwachung der Schließbewegung durch eine opto-elektronische Schaltleiste entsprechend den gültigen Richtlinien für kraftbetätigte Tore.

Option: automatisches Schließen mit sekundengenau einstellbarer Offenzeit, mit Wahlschalter, nur in Verbindung mit Überwachung des Schließbereichs.

Torabdichtung: zwischen den Torblatt- Elementen durch Gummi-Schlauchdichtungen, zwischen Torblätter und Führungsschienen durch Bürstenprofile, zum Sturz und zur Leibung hin durch Gummi-Lippenprofile, zum Boden hin durch ein Doppel-Lippenprofil. Standardgummiprofile aus EPDM.

Befestigung: hinter der Leibung mit verzinkten Stahlwinkeln, in der Leibung mit verzinkten Stahlplatten. Je nach Unterkonstruktion: Dübel-, Anschraub- oder Anschweißmontage.

Betriebsanleitung gem. EN 82079-1 mit Prüfungsbefund nach Vorgaben der Produktnorm Tore.

Lieferung frei Baustelle, incl. fachmännischer Montage. (Das Setzen und Anschließen von zusätzlichen Steuereinrichtungen nach Aufwand (  ______ EUR pro Std.) und Materialaufwand  _____ EUR. Die CEE Netzsteckdose bzw. der Netzanschluss sind eine bauseitige Leistung.

Stückzahl: _________________________

Lichte Durchfahrtsbreite (mm): _________

Lichte Durchfahrtshöhe (mm): __________

(Hinweis: Torbreite max. 3,96 m ohne senkrechte Kämpfer, max. 5,0 m mit senkrechten Kämpfern)

Sonstiges: _________________________________________________________

Hersteller-Nachweis:

Butzbach GmbH Industrietore

www.butzbach.com

s.h. neue Steuerung